Памятка

по подготовке и проведению районного Дня охраны труда с единой повесткой: «Обеспечение требований безопасности при проведении лесосечных работ» 10.10.2019

При проведении районного Дня охраны труда в организациях необходимо изучить соблюдение требований Межотраслевых правил по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.12.2008 № 211/39, в т.ч. обратить особое внимание на то, что:

1. Руководство лесосечными работами осуществляет руководитель работ (мастер).

2. К выполнению лесосечных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке медицинские осмотры, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. На лесосеке у вальщиков леса должны быть в наличии соответствующие удостоверения (копии удостоверений).

3. Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, спецобувью, защитной каской, рукавицами и другими средствами индивидуальной защиты согласно отраслевым нормам их бесплатной выдачи).

4. На каждую лесосеку до начала разработки должна быть составлена технологическая карта разработки лесосеки. С утвержденной технологической картой руководитель работ должен ознакомить под роспись всех работников, которым предстоит разрабатывать лесосеку. Проводить лесосечные работы без технологической карты не допускается.

5. Территория в радиусе 50 м от места валки деревьев является опасной зоной (при высоте деревьев более 25 м радиус опасной зоны равен двойной фактической их высоте). Опасная зона должна быть обозначена знаками безопасности с предупреждающими надписями, запрещающими движение людей и транспортных средств по лесосеке.

6. На территории опасной зоны во время валки деревьев не допускается выполнять другие работы.

7. До начала выполнения основных лесосечных операций производятся подготовительные работы, включающие подготовку лесосек и лесопогрузочных пунктов, обустройство мастерского участка, строительство лесовозных усов, уборку опасных деревьев, разметку магистральных и пасечных трелевочных волоков. Подготовительные работы оформляются актом готовности лесосеки к рубке.

8. Оставлять опасные деревья на корню или в зависшем состоянии не допускается.

9. Выполнение лесосечных работ ближе 50 м от границ охранных зон линий электропередачи и связи следует производить по наряду-допуску, определяющему безопасные условия труда.

10. До начала валки дерева должно быть подготовлено рабочее место, в том числе вырублен кустарник, мешающий валке (вокруг дерева в радиусе 0,7 м); срезаны нижние ветки и сучья на стволе дерева; подготовлен путь отхода длиной не менее 4 м под углом 45° в направлении, противоположном падению дерева, а зимой расчищен или утоптан снег вокруг дерева и на пути отхода.

11. При валке деревьев необходимо:

использовать валочные приспособления: валочную лопатку, топор с клиньями, а при работе вальщика в паре с лесорубом – валочную вилку;

при разработке ветровально-буреломных лесосек, горельников (лесных площадей, на которых лес поврежден или уничтожен огнем) и при подготовке лесосеки к рубке работать вдвоем (вальщик с лесорубом с использованием валочной вилки).

12. Деревья, мешающие валке и трелевке, необходимо вырубать для обеспечения безопасности работников, занятых на лесосечных работах.

13. Снимать зависшие деревья следует трактором, лебедкой или при помощи конной тяги с длиной троса или каната не менее 35 м. При наличии нескольких зависших деревьев каждое из них снимают отдельно.

14. Места обрубки, обрезки сучьев определяются технологической картой с учетом его расположения от места валки леса на расстоянии не менее 50 м или не менее двойной высоты древостоя в случае превышения пятидесятиметровой величины.

В ходе проведения районного Дня охраны труда рекомендуется проверить:

- наличие приказов руководителя организации: о внедрении системы управления охраной труда в соответствии с государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 18001; о проведении настоящего Дня охраны труда;

- планирование работ и распределение обязанностей по охране труда;

- оборудование кабинетов охраны труда и уголков по охране труда, размещение в производственных и бытовых помещениях плакатов и наклеек по охране труда;

- наличие инструкций по охране труда и проведение инструктажей, обучения, стажировок, повышения квалификации и проверки знаний работников по вопросам охраны труда. Наличие у работников соответствующих удостоверений;

- обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами;

- проведение ежемесячного анализа с оценкой состояния условий и охраны труда, трудовой и производственной дисциплины работников в структурных подразделениях;

- применение мер материального и морального стимулирования работников за высокий уровень организации профилактической работы по охране труда и безопасный труд (по итогам года или ежеквартально);

- организацию устранения, выявленных нарушений требований охраны труда по результатам проверок соответствующих надзорных и контролирующих органов;

- ежемесячное доведение до работников обстоятельств и причин имевших место несчастных случаев, аварий и инцидентов на производстве, в том числе в аналогичных организациях и смежных отраслях, а также содержания приказов и распоряжений по вопросам охраны труда;

- проведение контроля за соблюдением законодательства об охране труда на основании Типовой инструкции о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159;

- наличие и выполнение решений райисполкома в части вопросов охраны труда, протоколов комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при райисполкоме.

ТРАВМАТИЗМ

Согласно оперативной информации Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда в области за истекший период текущего года произошел значительный рост производственного травматизма.

В организациях области за январь-сентябрь 2019 года пострадало на производстве 78 человек (2018 - 58), их них 17 (8) погибли и 61 (50) тяжело травмированы.

Случаи смертельного травмирования работников произошли в 10 районах области: в Сморгонском - 4, в г.Гродно - 3, в Волковысском и Гродненском – по 2, в Берестовицком, Вороновском, Кореличском, Мостовском, Слонимском и Щучинском – по 1.

Следует отметить, что из 17 погибших на производстве 8 погибли в результате дорожно-транспортных происшествий и наезда транспортных средств.

При этом, если за период январь-июль на производстве погибло 7 человек, то в августе-сентябре – 10.

При заготовке, обработке и погрузке древесины за истекший период 2019 года в организациях области произошло 11 несчастных случаев, из них 1 со смертельным исходом.

27 августа 2019 г. около 11.50 в Рогачевском районе Гомельской области во время валки леса в выделе №6 лесного квартал №247 Рогачевского лесничества смертельно травмирован упавшим деревом 39-летний рабочий, работавший по договору подряда у ИП Залуского Д.И., УНП 591432406, Волковысского района.

3 января 2019 г. около 11.30 на территории 6-го квартала 10-го выдела Трабского лесничества при валке деревьев в результате падения дерева, неподлежащего валке, получили тяжелые травмы  вальщики леса ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» Ивьевского района 37-летний  Ш., и 28-летний Я.

4 марта 2019 г. около 11.00 в Кревском лесничестве на лесосеке №1 при валке одного из деревьев в результате падения зависшего другого дерева был прижат к земле и получил тяжелую травму позвоночника 47-летний  лесник ГОЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» Сморгонского района.

12 марта 2019 г.около 11.40 в квартале 51 выдела 11 Лепешского лесничества при выполнении лесосечных работ из-за порыва ветра произошел вывал корневой системы и падение дерева в результате которого получил тяжелую травму 47-летний вальщик леса ГЛХУ «Ивьевский лесхоз».

27 апреля 2019 г. около 14.00 в деревообрабатывающем цеху «Белковщина», не дождавшись полной остановки пил, открыл дверцу защитного ограждения станка, просунул левую руку в пильный узел с целью извлечения застрявшего горбыля и в результате получил тяжелую травму (неполная травматическая ампутация левой верхней конечности на уровне средней трети предплечья) 60-летний укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины ГОЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз».

27 июня 2019 г. около 16.45 на территории внебюджетных производственных мастерских в деревообрабатывающем цеху в п.Гезгалы Дятловского района при разгрузке автомобиля упавшим со стоящего рядом на полу штабеля брусом тяжело травмирован (открытый перелом обеих костей левой голени со смещением) 41-летний подсобный рабочий  (осужденный) ИУ «Исправительная колония-поселение №26» УДИН МВД по Гродненской области.

16 июля 2019 г. около 18.23 на территории внебюджетных производственных мастерских в деревообрабатывающем цеху №13 п.Гезгалы Дятловского района при очистке многопильного деревообрабатывающего станка от древесных отходов в результате соприкосновения с режущим инструментом получил тяжелую травму 29-летний подсобный рабочий (осужденный) ИУ «Исправительная колония-поселение №26» УДИН МВД по Гродненской области.

1 августа 2019 года около 16.00 часов при производстве работ по колке дров произошло самопроизвольное скатывание бревна со штабеля в результате чего получил тяжелую травму ноги 50-летний дровокол Ивьевского филиала КУП по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо» Ивьевского района.

9 августа 2019 г. около 23.50 после замены пил на станке по распиловке плит ДСП почувствовал себя плохо (головокружение), отошел от станка, потерял сознание. Упал на бетонный пол и получил тяжелую травму головы 30-летний слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования ИООО «Кроноспан» Сморгонского района.

20 сентября 2019 г. около 21.25 в цеху деревообработки при работе на горбыльно-перерабатывающем станке «Град-4» в результате попадания по неизвестной причине правой руки в станок получил тяжелую травму (полное отчленение сегмента правой кисти, включающего в себя 2,3,4,5 пальцы) 51-летний мастер деревообрабатывающего участка ЧПУП «Флоарт» Гродненского района. Сообщено 25.09.2019.

В соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах о укреплению общественной безопасности и дисциплины» за 3 квартала 2019 года в организациях района уволено 28 человек за нахождение на рабочем месте или в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения, в том числе расторгнуто 3 контракта.