Перечень

несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве в Гродненской области в марте 2018 года

5 марта 2018 г. около 15.00 при взвешивании КРС на животноводческой ферме «Романы» в результате агрессивного поведения животных (быков) получила тяжелые травмы 45-летний полевод КСУП «Экспериментальная база «Октябрь» Вороновского района.

7 марта 2018 г. около 11.00 на охраняемой стоянке «Мостище» при проведении работ по демонтажу колеса со ступицы погрузчика «Амкодор 352С-02, рег. номер СВ 5378, в результате пневмовзрыва получили тяжелые травмы трактористы-машинисты ОАО «Вселюб» Новогрудского района 50-летний Т. и 53-летний Б., который 12.03.2018 скончался в реанимационном отделении больницы

14 марта 2018 г. около 17.00 при спуске по стационарным лестничным маршам здания суда Сморгонского района между третьим и вторым этажами оступился, упал и получил тяжелую травму 53-летний председатель суда Сморгонского района.

15 марта 2018 г. около 17.30 при разгрузке рулонов бумаги с тракторного прицепа произошло опрокидывание дизельного погрузчика в результате чего получил тяжелые травмы  34-летний грузчик ОАО «Слонимский КБЗ «Альбертин» Слонимского района.

17 марта 2018 г. около 17.00 при проведении работ по навозоудалению получил тяжелую травму 56-летний животновод КСУП «Василевич» Слонимского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

19 марта 2018 г. около 11.00 при демонтаже здания молочно-товарной фермы в результате обрушения железобетонной плиты покрытия упал с высоты 3 метров и получил тяжелую травму шедший по ней 59-летний подсобный рабочий ОАО «Орля» Щучинского района.

19 марта 2018 г. около 10.55 в механической мастерской «Тарново» при демонтаже наружного заднего спаренного колеса автомобиля МАЗ, из которого не был спущен воздух, произошло  разрушение сборного диска в результате чего отскочившим наружным колесом тяжело травмирован 53-летний водитель автомобиля ЛРСУП «Можейково» Лидского района.

20 марта 2018 г. около 9.30 при сборке строительных лесов на объекте «Реконструкция котельной в г.п.Вороново, ул.Советская, 97» упал с высоты 2,6 метра и получил тяжелую травму 38-летний плотник ДСУП «Лидская ПМК-169» Лидского района.

21 марта 2018 г. около 18.30 на территории ОАО «Красносельскстройматериалы» в филиале №1 цеха железнодорожного транспорта, упаковки и отгрузки цемента при выполнении работ по очистке внутренней части силоса цемента №12 произошло обрушение материала, в результате которого работники подрядной организации ЧСУП «СтройАльпМастер» Волковысского района 32-летний подсобный рабочий был смертельно травмирован, и 33-летний подсобный рабочий получил легкую травму

23 марта 2018 г. около 9.40 на крытой площадке ЦКПП при спуске из кузова автомобиля МАЗ поскользнулся на лестнице манипулятора и упал с высоты уровня бензобака автомобиля на землю, получив тяжелую травму, 54-летний грузчик ОАО «Белкард» г.Гродно.

24 марта 2018 г. около 17.00, управляя погрузчиком MANITOU, регистрационный номер СК-4 6076, при движении по полю, расположенному вблизи д.Тулово, почувствовал себя плохо 47-летний тракторист-машинист филиала «Мижеричи» ООО «Биоком» Зельвенского района, а прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали его смерть. Оформлен акт формы НП.

27 марта 2018 г. около 14.20 на территории карьера «Индурский» Берестовицкого района защитный кожух противовеса камнедробильной  установки открепился от корпуса механизма, соударился с вращающейся деталью и отскочил в сторону, результате чего получил тяжелую травму ноги 60-летний машинист дробильных установок  ДРСУ №160 Берестовицкого района.