### СПРАВКА

о соблюдении законодательства об охране труда, принимаемых мерах по предупреждению производственного травматизма в организациях Зельвенского района за 4-й квартал 2019 года

Во четвертом квартале 2019 года Новогрудским межрайонным отделом Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда в организациях г.п.Зельва и Зельвенского района в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» проверки не проводились.

В четвертом квартале 2019 года в ГП «Зельвенское ПМС» зарегистрирован несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме.

В соответствии с договором строительного субподряда №5С-2019 на строительство объекта (выполнение строительно-монтажных работ) «Реконструкция улицы Карбышева в городском поселке Зельва» заключенного между ГП «Зельвенское ПМС» и ДРСУ-118 КУП «Гроднооблдорстрой» с 14 ноября 2019 года ГП «Зельвенское ПМС» приступила к выполнению строительно-монтажных работ по прокладке водопроводной сети.

На объекте была выкопана траншея для укладки водопроводной трубы и была сделана выемка для устройства водопроводного колодца. В соответствии с проектом организации строительства для монтажа колодцев должны были использоваться новые железобетонные элементы. Обязанность по обеспечению объекта материалами на ГП «Зельвенское ПМС». По причине отсутствия на строительном объекте новой плиты ПН-15, 18 ноября 2019 года прораб Семашко А.А. (ответственное лицо за безопасное проведение работ на строительном объекте «Реконструкция улицы Карбышева в городском поселке Зельва») дал указание работникам использовать в качестве днища колодца плиту, бывшую в употреблении, которую привезли ранее на объект для опоры под бытовой вагончик.

19 ноября 2019 года около 10 часов, по указанию Семашко А.А., Блошко А.Н. подогнал экскаватор «ЭО 3223» к выемке. Плиту, опущенную накануне в колодец, необходимо было, сместить в сторону. Машинист экскаватора Блошко А.Н., управляя экскаватором «ЭО 3223», опустил в выемку ковш с зацепленными за его зубы стропами. Каменщик Серик С.А., не имеющий соответствующей квалификации по профессии и специальной подготовки для выполнения работ по строповке грузов, спустился в траншею и зацепил стропы за все 4 металлические строповочные петли плиты. В присутствии прораба Семашко А.А., Блошко А.Н. стрелой экскаватора  поднял железобетонную плиту на высоту около 1,5 метра, а Серик С.А. попытался толкнуть плиту руками и в это время от плиты оторвалась одна строповочная петля. Далее из-за обрыва остальных петель плита упала на дно котлована. Упавшей плитой, был травмирован Серик С.А. В момент получения травмы Серик С.А. находился в состоянии алкогольного опьянения (содержание абсолютного этилового спирта в крови Серика С.А. – 1,88‰).

В ходе проведенного специального расследования установлено, что причинами несчастного случая явились:

1.1 использование бывшей в эксплуатации железобетонной плиты, не предусмотренной проектом организации строительства;

1.2 допуск к выполнению работ по строповке железобетонной плиты работника, не имеющего соответствующей квалификации по профессии и специальной подготовки

1.3 применение в качестве грузоподъемной машины экскаватора «ЭО 3223» вместо автомобильного крана типа КС-3575А;

2. нарушение потерпевшим требований локальных нормативных правовых актов по охране труда, а именно, находясь в рабочее время на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, находился в опасной зоне экскаватора;

3. нарушение требований безопасности при эксплуатации экскаватора «ЭО 3223», выразившееся в производстве работ при наличии в рабочей зоне экскаватора людей.

Лицами, допустившими нарушения законодательства об охране труда, повлекшие несчастный случай, установлены: Семашко Андрей Александрович – производитель работ ГП «Зельвенское ПМС», Серик Станислав Александрович – каменщик ГП «Зельвенское ПМС» и Блошко Александр Николаевич – машинист экскаватора ГП «Зельвенское ПМС».

При проведении специального расследования на строительном объекте «Реконструкция улицы Карбышева в городском поселке Зельва» были установлены многочисленные нарушения законодательства об охране труда, так к выполнению строительно-монтажных работ каменщик Серик С.А. был допущен без ознакомления с проектом производства работ. При монтаже днища водопроводного колодца работы производились в выемке с вертикальными стенками глубиной более 1,5 метра при отсутствии крепления стенок выемки и при нахождении в выемке одного работника.  Входной контроль качества железобетонной плиты не осуществлялся, акт о возможности использования бывшей в эксплуатации железобетонной плиты в качестве сборного элемента колодца не составлялся. Подъем железобетонной плиты осуществляли с использованием металлических строп без проведения периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений. Грузовые крюки грузозахватного средства не были снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. Ежедневный контроль за соблюдением законодательства об охране труда на предприятии осуществляется без участия представителей профсоюза и общественных инспекторов по охране труда.

Главный государственный инспектор

Новогрудского межрайонного отдела                                              А.А. Бургун